観測計画(12/3フライト版)

･検出器感度

検出器出力	1mV←→約280Jy(1.5GJy/sr)に相当。

(上空ではっきり検出を確認するには、最低この程度の強度が必要。)

検出器ノイズ：0.6mV(rms)程度

NEFD	～170Jy(rms)		～29Jy/√Hz

NEI	～890MJy/sr(rms)	～150MJy/sr/√Hz

･フライトタイムテーブル

放球：		9:30～10:30

レベル到達：	0:00～1:00	(放球後2時間半後)

上空日出：	6:05～6:10	(東に飛ぶので、少し早まるはず)

観測終了	5:00～7:00	(レベルフライト5時間～6時間)

･観測計画

[10:30～11:30]		Cygnus X 領域	(姿勢制御チェック)

[0:15～0:45]		木星

[0:45～1:45]		LMC

[1:45～2:00]		木星

[2:00～2:30]		土星

[3:00～5:00]		ηCar領域

[3:45～5:30]		Ori領域

[10:30～11:30：Cygnus X 領域(姿勢制御チェック)]

目標星：γCyg (20h22.2m, +40°16', 2.3等)	Az=131.0°、El=4.1°＠22:30。但し23時前には沈んでしまうので注意。

目標星を捉えた後、振幅4°、周期40sec(0.25sec/pix)でAzスキャン。

シグナル強度：2～3mV程度。

もしシグナルが受かり、ベースラインもそれなりに安定している様なら、

El=0°固定、スキャン振幅6°周期30sec(0.125sec/pix)でAzスキャン。δAz=4～5'/min。

[0:15～0:45：木星(1h37.1m、8°35.4'、-2.8等)]

Az=85.7°、El=43.6°＠0:15。

Az、Elをこの方向に向ければ、スターカメラに受かるはず。

→Azを微調の後、振幅4°、周期20secでスキャン、赤外のシグナルを探す。

(20secで木星のδEl=-5'弱。)

シグナル強度：約0.8V。(視直径43"、温度230KのB.B.を仮定。)

→シグナルが受かればAzの中心を合わせ、Elを天体の0.2～0.3°下にずらしておいて、

振幅0.5°、周期5secでスキャン。(8samples/pix)δAz=4.5'/min。

(5secで木星のδEl=1.2')	→2分間(12Az-scans)の後、Elを0.5°下に動かして繰り返し。

これを8回～10回行う(20分間)

但し気球上昇中と予想されるため、シグナルのベースラインの変化に注意。もし較正観測として不十分と判断した場合は、気球がレベルに達した段階で観測中断。LMCの観測の後に同様の観測を繰り返す。

[0:45～1:45：LMC]	←30Dorの南中は1時頃の為、もう少し早く観測を始めても良い。

目標星：αCar(カノープス、6h23.9m、-52°42'、-0.9等)	Az=349.0°、El=18.7°＠0:45

ここからAzを約10°右に移動、El=3°に設定。

振幅3°、周期15secでスキャン。δAz=5'/min。

シグナル強度：1mVちょい。

シグナルが確認できれば、Az微調の後、El=3.5°にセットし、振幅1.5°、周期15secでスキャン。

2分(4往復)に1回、Elを0.1°ずつ下げる。→30分で1.5°×1.5°の領域をスキャン。

→0.5sec積分×15pix=7.5sec積分。∴NEI～11Jy、NEFD～55MJy/sr。

→残り30分で別の領域/より広域のスキャンをするか、あるいは30DorのEl変更を4分に1回にして積分時間を稼ぐか。

[1:45～2:15：木星]

Az=92.6°、El=22.0°＠1:45。

観測手順は前述の通り。

[2:15～2:45：土星(2h40.7m、12°55.6'、-0.2等)]

Az=95.1°、El=30.7°＠2:15。

シグナル強度：約160mV。(視直径19.9"、温度230KのB.B.を仮定。)

観測手順、細かいパラメータは、木星と全く同じで良い。

[3:00～5:00：ηCar領域]

あまり良い目標星が無いが、赤外のシグナルだけで行けるか？一応目標星の候補は以下。

εCar(8h22.5m、-59°30'、1.7等)	ηCarの15.6°右、8.9°上＠3:00(時間により変化)

ιCar(9h17.1m、-59°16'、2.3等)	ηCarの8.9°右、6.9°上＠3:00(時間により変化)

ηCar　l=287.2°、b=-0.7°(10h40.1m、-59°17.9')

Az=337.6°、El=3.8°＠3:00。

シグナル強度：10mV～数十mV(ピークのみ)。

振幅2°、周期20secでスキャン。Azは赤外のシグナルで合わせる。

Elをピークから2°程度上げ、固定(El～6°)。δAz=6'/min。

3:00～4:00の1時間で、El方向に5°の天域をカバー。(NEI～17Jy、NEFD～84MJy/sr)

El、Az調性の後、振幅2°、周期20sec、El固定でスキャン続行。δAz=7'/minに増化。

(この時の天域をどこにするか?)

4:00～5:00で、El方向に3°の天域をカバー。(NEI～13Jy、NEFD～65MJy/sr)

[3:45～5:30：Ori領域]

目標星βOri(リゲル、5h14.5m、-8°12'、0.3等)

Az=64.3°、El=38.7°＠3:45

視野の中心に捉えた後、Azそのまま、Elを5.9°UP。

OMC1：5h34m、-5.5°

Az=63.9°、El=44.6°＠3:45。

シグナル強度：ピークは数十mVだと思う。但し領域は狭いはず。

振幅2°、周期20secでスキャン。Azは赤外のシグナルで合わせる。

Elを約2°上げ固定。振幅、周期そのままでスキャン。δAz=9'/min。

30分間でEl方向(ほぼα方向)に6°強の strip map が取れる。(NEI～24Jy、NEFD～126MJy/sr)

これを3sets繰り返し、OMC1を中心にその左右、計5°×6°の天域を掃く。(各scan領域の境は0.5°程度重ねる)